## Slide 1: Πίνακες & Πρότυπα Συμμόρφωσης
Καρέλης Ορέστης

## Slide 2: Πίνακες & Πρότυπα
Για την περίπτωση προμήθειας υλικού, χρειάζεται ένας προγραμματισμός.
Προκειμένου να γίνει αυτό, πρέπει να δημιουργηθεί μια πρόταση προμήθειας υλικού.
Διεξάγουμε έρευνα για το υλικό που επιθυμούμε, κάνοντας συγκρίσεις για τις πιο ταιριαστές επιλογές, ελέγχοντας πάντα και τη συμβατότητα ανάμεσα στα επιμέρους μέρη του hardware.
Προκειμένου να επιλέξουμε τις πιο ταιριαστές συσκευές, πρέπει να ορίσουμε κάποια κριτήρια, με γνώμονα το τελικό αποτέλεσμα.

## Slide 3: Πίνακες & Πρότυπα
Σημαντικότερα κριτήρια είναι:
Το κόστος
Τα όρια και η ανοχή των κτιριακών υποδομών και ειδικά οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
Οι απαιτήσεις ασφαλείας και συμβατότητας
Η περιβαλλοντική συμμόρφωση
Ύστερα έρχονται οι υποκειμενικές ανάγκες των χρηστών.

## Slide 4: Πίνακες & Πρότυπα
Ο πίνακας προδιαγραφών είναι ένα έγγραφο που περιγράφει αναλυτικά τα χαρακτηριστικά, τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ένα προϊόν, έργο ή υπηρεσία. Ο πίνακας αυτός χρησιμοποιείται για να διασφαλιστεί ότι το προϊόν ή η υπηρεσία που αναπτύσσεται ή παρέχεται πληροί συγκεκριμένα κριτήρια ποιότητας και απόδοσης. Σε έναν πίνακα προδιαγραφών περιλαμβάνονται συνήθως τα εξής στοιχεία:
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Αναφορά στις διαστάσεις, υλικά, αντοχές, και άλλες τεχνικές ιδιότητες.
Λειτουργικότητα: Περιγραφή του τρόπου λειτουργίας του προϊόντος ή της υπηρεσίας.
Απαιτήσεις απόδοσης: Κριτήρια που αφορούν στην αποτελεσματικότητα, ταχύτητα, ανθεκτικότητα κ.λπ.
Ποιότητα και ασφάλεια: Πρότυπα ποιότητας που πρέπει να τηρηθούν καθώς και τυχόν κανονισμοί ασφαλείας.
Χρονοδιαγράμματα και προθεσμίες: Αν απαιτείται η παράδοση σε συγκεκριμένο χρόνο.
Προδιαγραφές συσκευασίας και μεταφοράς: Αν υπάρχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις για τον τρόπο συσκευασίας ή αποστολής του προϊόντος.
Ο πίνακας προδιαγραφών χρησιμεύει για να διευκρινιστούν οι ακριβείς απαιτήσεις για όλα τα μέρη που εμπλέκονται, όπως κατασκευαστές, προμηθευτές και χρήστες, και να εξασφαλιστεί ότι το τελικό αποτέλεσμα θα πληροί τις απαιτήσεις ποιότητας και απόδοσης.

## Slide 5: Πίνακες & Πρότυπα
Ο πίνακας συμμόρφωσης είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για να καταγράψει και να παρακολουθήσει την εκπλήρωση των απαιτήσεων ή κανονισμών, είτε πρόκειται για τεχνικές προδιαγραφές, είτε για νομικές ή διοικητικές διαδικασίες. Συνήθως χρησιμοποιείται σε τομείς όπως η κατασκευή, η βιομηχανία ή οι επιχειρηματικές διαδικασίες, όπου είναι απαραίτητο να ελέγχεται η συμμόρφωση με συγκεκριμένα πρότυπα ή κανονισμούς.
Ο πίνακας αυτός μπορεί να περιλαμβάνει:
Απαιτήσεις ή πρότυπα που πρέπει να τηρηθούν.
Προβλεπόμενα μέτρα συμμόρφωσης για κάθε απαίτηση.
Χρονοδιαγράμματα για την υλοποίηση της συμμόρφωσης.
Επαληθεύσεις ή επιθεωρήσεις για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση.
Σκοπός του πίνακα συμμόρφωσης είναι να εξασφαλιστεί ότι όλες οι απαιτήσεις τηρούνται σωστά και να διευκολυνθεί η παρακολούθηση της διαδικασίας.

## Slide 6: Πίνακες & Πρότυπα
Συσκευή | Κατηγορία | Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Απαιτούμενη Απόδοση | Σημειώσεις
Εκτυπωτής | Εκτυπωτής Laser | Ανάλυση: 1200 x 1200 dpi, Ταχύτητα: 30 σελίδες/λεπτό | Υποστήριξη για εκτύπωση διπλής όψης | Συνδεσιμότητα: USB, Wi-Fi
Πληκτρολόγιο | Πληκτρολόγιο με Ενσύρματη Σύνδεση | Τύπος: Μηχανικό, Σύνδεση: USB | Ανθεκτικότητα πλήκτρων: 10 εκατομμύρια χτυπήματα | Εργονομία
Ποντίκι | Οπτικό Ποντίκι | Ανάλυση: 1600 DPI, Σύνδεση: USB, Μάκρος καλωδίου: 1.5m | Υποστήριξη για πολλαπλές λειτουργίες | Ανθεκτικότητα
Οθόνη | Οθόνη LED | Μέγεθος: 24", Ανάλυση: 1920x1080, Ρυθμός ανανέωσης: 60Hz | Υποστήριξη HDMI, VGA | Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
Σαρωτής | Σαρωτής Οπτικός | Ανάλυση: 600 x 600 dpi, Μέγιστο μέγεθος: A4 | Συνδεσιμότητα: USB, Wi-Fi | Σαρωτής 3D / Αισθητήρας εικόνας
1. Ενδεικτικός Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών Περιφερειακών Συσκευών

## Slide 7: Πίνακες & Πρότυπα
2. Ενδεικτικός Πίνακας Λειτουργικών Απαιτήσεων Περιφερειακών Συσκευών
Συσκευή | Λειτουργική Απαιτούμενη Διεπαφή | Λειτουργικό Σύστημα Υποστήριξης | Απαιτούμενα Λογισμικά / Οδηγοί | Επιπλέον Λειτουργίες
Εκτυπωτής | USB, Wi-Fi, Bluetooth | Windows, macOS, Linux | Οδηγός εγκατάστασης εκτυπωτή | Σαρωτής, Εκτύπωση μέσω Cloud
Πληκτρολόγιο | USB, Wireless | Windows, macOS, Linux | Δε χρειάζεται ειδικό λογισμικό | Συντομεύσεις πλήκτρων
Ποντίκι | USB, Bluetooth | Windows, macOS, Linux, Android | Δε χρειάζεται ειδικό λογισμικό | Ρυθμιζόμενη ανάλυση DPI
Οθόνη | HDMI, VGA, DisplayPort | Windows, macOS, Linux | Δε χρειάζεται ειδικό λογισμικό | Ρύθμιση φωτεινότητας / Αντίθεσης
Σαρωτής | USB, Wi-Fi | Windows, macOS, Linux | Οδηγός σαρωτή, Λογισμικό σάρωσης | Σάρωση σε Cloud, PDF

## Slide 8: Πίνακες & Πρότυπα
3. Ενδεικτικός Πίνακας Συμμόρφωσης Περιφερειακών Συσκευών
Συσκευή | Πρότυπα Συμμόρφωσης | Απαιτήσεις Ασφάλειας & Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας | Περιβαλλοντική Συμμόρφωση | Εγγύηση
Εκτυπωτής | CE, RoHS, Energy Star | EMC, CE Marking, Λειτουργία σε εύρος θερμοκρασιών 10-35°C | Μη τοξικό, Ανακυκλώσιμο υλικό | 2 χρόνια
Πληκτρολόγιο | CE, RoHS | EMC, CE Marking, Χρήση σε θερμοκρασίες 0-40°C | Μη τοξικό, Ανακυκλώσιμο υλικό | 1 χρόνος
Ποντίκι | CE, RoHS, Energy Star | EMC, CE Marking, Λειτουργία σε θερμοκρασίες 0-40°C | Μη τοξικό, Ανακυκλώσιμο υλικό | 1 χρόνος
Οθόνη | CE, RoHS, Energy Star, TCO | EMC, CE Marking, Χρήση σε θερμοκρασίες 10-35°C | Ενεργειακή απόδοση, Ανακυκλώσιμο υλικό | 3 χρόνια
Σαρωτής | CE, RoHS, Energy Star | EMC, CE Marking, Λειτουργία σε θερμοκρασίες 0-35°C | Μη τοξικό, Ανακυκλώσιμο υλικό | 2 χρόνια

## Slide 9: Πίνακες & Πρότυπα
Η πιστοποίηση CE (Conformité Européenne γαλλιστί Ευρωπαϊκή συμμόρφωση) δίνεται σε εμπορικά προϊόντα για να δηλώσει ότι ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση του αγαθού με τα ευρωπαϊκά πρότυπα υγείας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος.
Δεν αποτελεί δείκτη ποιότητας. Η σήμανση CE απαιτείται για προϊόντα που πωλούνται ή εισάγονται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο , αλλά βρίσκεται επίσης σε προϊόντα που πωλούνται αλλού και έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΟΧ. Το σήμα CE υποδηλώνει ότι το προϊόν μπορεί να πωληθεί ελεύθερα σε οποιοδήποτε μέρος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσής του.
Αποτελεί νομική υποχρέωση των κατασκευαστών να συντάξουν και να υπογράψουν σχετική δηλωση συμμορφωσης ή επιδοσης (η οποία περιλαμβάνεται στον Τεχνικό Φάκελο) η οποία αποτελεί το διαβατήριο του προϊόντος για τη Νόμιμη κυκλοφορία του εντός της Ε.Ε. (Ε.Ο.Χ.) αλλά και στα περισσότερα σημεία του πλανήτη.

## Slide 10: Πίνακες & Πρότυπα
Το RoHS (Restriction of Hazardous Substances) είναι ένα σύνολο κανονισμών της Ε.Ε. που περιορίζει τη χρήση επικίνδυνων ουσιών στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.
Σύμφωνα με αυτή την οδηγία της Ε.Ε., από το καλοκαίρι του 2006 απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά της ΕΕ, κάθε προϊόντος που έχει ηλεκτρικό / ηλεκτρονικό εξάρτημα, το οποίο περιέχει κάποια από τις παρακάτω ουσίες, σε ποσοστό πάνω από 0,1%:
Μόλυβδος
Υδράργυρος
Χρώμιο 6
Πολυβρωμιώμενα Διφαινύλια (PBB)
Πολυβρωμιώμενοι διφαινυλαιθέρες (PBDE)
Φθαλικός διαιθυλεξυλεστέρας (DEHP)
Φθαλικοί βουτυλεστέρες (BBP, DBP, DIBP)

## Slide 11: Πίνακες & Πρότυπα
Ειδική οδηγία υπάρχει για το Κάδμιο, για το οποίο η μέγιστη ποσότητα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,01%, λόγω τοξικότητας.
Το εξασθενές χρώμιο χρησιμοποιείται σε επιχρωμίωση , χρωμικές επικαλύψεις, αστάρια και σε χρωμικό οξύ.
Τα PBB και PBDE είναι επιβραδυντικά φλόγας που χρησιμοποιούνται σε πολλά πλαστικά.
Τα DEHP, BBP, DBP και DIBP χρησιμοποιούνται ως πλαστικοποιητές για να μαλακώσουν τα πλαστικά.

## Slide 12: Πίνακες & Πρότυπα
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
Η Οδηγία για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Οδηγία WEEE) είναι μια οδηγία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που αφορά τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Μαζί με την Οδηγία RoHS 2011/65/ΕΕ, έγινε Ευρωπαϊκός Νόμος τον Φεβρουάριο του 2003.
Η Οδηγία WEEE έθεσε στόχους συλλογής, ανακύκλωσης και ανάκτησης για όλους τους τύπους ηλεκτρικών αγαθών, με ελάχιστο ποσοστό 4 κιλά ανά κεφαλή πληθυσμού σε κάθε κράτος της Ε.Ε., ετησίως.
Το σύμβολο που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να αντιπροσωπεύει τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού περιλαμβάνει έναν διαγραμμένο κάδο τροχών με ή χωρίς μία μαύρη γραμμή κάτω από το σύμβολο. Η μαύρη γραμμή υποδηλώνει ότι τα προϊόντα διατέθηκαν στην αγορά μετά το 2005, όταν τέθηκε σε ισχύ η οδηγία. Τα αγαθά χωρίς τη μαύρη γραμμή κατασκευάστηκαν πριν το 2005 και δεν αποζημιώνονται.

## Slide 13: Πίνακες & Πρότυπα
Το Energy Star είναι ένα πρόγραμμα ενεργειακής απόδοσης που διαχειρίζεται η Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA) σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ (DOE). Η EPA θεσπίζει προδιαγραφές ενεργειακής απόδοσης και όσοι πληρούν αυτές τις προδιαγραφές μπορούν να εμφανίζουν το λογότυπο ENERGY STAR.
Από το 1992 που ξεκίνησε το πρόγραμμα, περιλαμβάνει, ηλεκτρονικά είδη, φωτισμό, συστημάτα θέρμανσης/ ψύξης και εμπορικό εξοπλισμό, όπως προϊόντα υπηρεσιών τροφίμων.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η ετικέτα ENERGY STAR εμφανίζεται συχνά μαζί με την ετικέτα EnergyGuide των κατάλληλων συσκευών για να τονίσει τα ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα και να συγκρίνει τη χρήση ενέργειας και το κόστος λειτουργίας.