## Slide 1: Μικρόφωνα Ρύθμιση και Βελτιστοποίηση

## Slide 2: Τι είναι το μικρόφωνο;
Το μικρόφωνο είναι μια συσκευή εισόδου που μετατρέπει τον ήχο (δονήσεις στον αέρα) σε ηλεκτρικό σήμα. Το χρησιμοποιούμε καθημερινά για επικοινωνία, ηχογράφηση, βίντεο-κλήσεις και πολλές άλλες εφαρμογές.
Ρόλος | Χρήση
Μετατροπή ήχου σε ηλεκτρικό σήμα | Επικοινωνία Εγγραφή Streaming Gaming

## Slide 3: Βασικοί Τύποι Μικροφώνων
• Δυναμικά Μικρόφωνα (Dynamic Microphones) - Ανθεκτικά, για live events
• Πυκνωτικά Μικρόφωνα (Condenser Microphones) - Ευαίσθητα, για στούντιο και streaming
• Μικρόφωνα Πέτου (Lavalier Microphones) - Μικρά, κλιπάρουν στα ρούχα
• Μικρόφωνα USB (USB Microphones) - Σύνδεση απευθείας σε υπολογιστή

## Slide 4: Δυναμικά Μικρόφωνα
Πλεονεκτήματα
Ανθεκτικά
Οικονομικά
δεν χρειάζονται εξωτερική τροφοδοσία
Μειονεκτήματα
Χαμηλότερη ευαισθησία
όχι ιδανικά για ήσυχες ηχογραφήσεις

## Slide 5: Πυκνωτικά Μικρόφωνα
Πλεονεκτήματα
Πολύ καθαρός και λεπτομερής ήχος
Μειονεκτήματα
Ευαίσθητα στον θόρυβο
Απαιτούν phantom power (48V)

## Slide 6: Μικρόφωνα Πέτου
Πλεονεκτήματα
Διακριτικά
Hands-free χρήση
Μειονεκτήματα
Ποιότητα ήχου χαμηλότερη σε σχέση με μεγαλύτερα μικρόφωνα

## Slide 7: Μικρόφωνα USB
Πλεονεκτήματα
Εύκολη χρήση (Plug and Play)
Ιδανικά για αρχάριους
Μειονεκτήματα
Λιγότερες δυνατότητες επαγγελματικής ρύθμισης

## Slide 8: Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μικροφώνων
Απόκριση Συχνότητας (Frequency Response)
Μοτίβο Λήψης (Polar Pattern)
Ευαισθησία (Sensitivity)
Αντίσταση (Impedance)

## Slide 9: Απόκριση συχνότητας
Απόκριση συχνότητας (frequency response) ενός μικροφώνου σημαίνει το πώς "ακούει" το μικρόφωνο διαφορετικές συχνότητες ήχου.
Το κάθε μικρόφωνο δεν "πιάνει" όλες τις συχνότητες με τον ίδιο τρόπο.
Κάποια μικρόφωνα «τονίζουν» τα μπάσα (χαμηλές συχνότητες) και άλλα «δίνουν έμφαση» στα πρίμα (ψηλές συχνότητες).
Η ιδανική απόκριση θα ήταν να «πιάνει» όλες τις συχνότητες από 20 Hz έως 20.000 Hz (όσο ακούει και το ανθρώπινο αυτί) χωρίς παραμορφώσεις ή υπερβολές.
Συνήθως, αυτή η απόκριση σχεδιάζεται με καμπύλη γραφήματος (Frequency Response Curve).
Για παράδειγμα ένα πυκνωτικό μικρόφωνο μπορεί να έχει πολύ "ίσια" απόκριση δηλαδή ν α καταγράφει τον ήχο όπως ακριβώς είναι ενώ ένα δυναμικό μικρόφωνο μπορεί να «κόβει» κάποιες πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές συχνότητες για να εστιάσει στη φωνή.

## Slide 10: Μοτίβα Λήψης (Polar Patterns)

## Slide 11: Ευαισθησία μικροφώνου
Με τον όρο ευαισθησία εννοούμαι το πόσο ισχυρό ηλεκτρικό σήμα παράγει ένα μικρόφωνο για έναν συγκεκριμένο ήχο.
Αν ένα μικρόφωνο έχει υψηλή ευαισθησία, παράγει δυνατότερο σήμα με λιγότερη ένταση ήχου.
Αν έχει χαμηλή ευαισθησία, χρειάζεται δυνατότερο ήχο για να παράγει σήμα της ίδιας ισχύος.
Υψηλή Ευαισθησία Παράγει δυνατό σήμα από χαμηλούς ήχους Ιδανικό για ήσυχα περιβάλλοντα Καταγράφει λεπτομέρειες από απόσταση | Χαμηλή Ευαισθησία Χρειάζεται πιο δυνατούς ήχους Ιδανικό για δυνατά περιβάλλοντα Αντέχει δυνατά όργανα χωρίς παραμόρφωση

## Slide 12: Αντίσταση (Impedance) Μικροφώνου
Η αντίσταση του μικροφώνου δείχνει πόσο αντιστέκεται το μικρόφωνο στη ροή του ηλεκτρικού σήματος και είναι κρίσιμος παράγοντας για τη σωστή συμβατότητα του μικροφώνου με τα υπόλοιπα συστήματα ήχου.
Χαμηλή Αντίσταση (Low Impedance) | Υψηλή Αντίσταση (High Impedance)
Κάτω από 600 Ohm. Κατάλληλο για επαγγελματικό εξοπλισμό, μεγάλες αποστάσεις καλωδίωσης. | Πάνω από 10.000 Ohm. Κατάλληλο για ερασιτεχνικές χρήσεις και μικρές αποστάσεις καλωδίωσης.

## Slide 13: Χρήση Εξωτερικού Μικροφώνου
Πλεονεκτήματα
Βελτιωμένη ποιότητα ήχου
Επαγγελματικό αποτέλεσμα σε παρουσιάσεις και βίντεο
Περισσότερες επιλογές προσαρμογής
Μειονεκτήματα/Προβλήματα
Πιθανότητα καταγραφής ανεπιθύμητων ήχων
Ανάγκη σωστής απόστασης και σωστής τοποθέτησης
Σε κάποιες περιπτώσεις ανάγκη εξωτερικής κάρτας ήχου

## Slide 14: Ρύθμιση Μικροφώνου στον Υπολογιστή
Επιλογή σωστής συσκευής εισόδου στις ρυθμίσεις
Ρύθμιση έντασης μικροφώνου
Δοκιμή μέσω εφαρμογών όπως Sound Settings ή Audacity

## Slide 15: Συμβουλές Τοποθέτησης
Απόσταση 15-30 εκατοστά από το στόμα
Χρήση φίλτρου Pop Filter για αποφυγή εκρήξεων ήχου (π.χ. "π", "β")
Τοποθέτηση ελαφρώς στο πλάι του στόματος

## Slide 16: Βελτιστοποίηση Ήχου
Χρήση λογισμικού μείωσης θορύβου
Έλεγχος για αποφυγή clipping (υπερβολική ένταση)
Ρύθμιση EQ: Αφαίρεση υπερβολικών χαμηλών συχνοτήτων

## Slide 17: Συνήθη Λάθη στη Χρήση Μικροφώνου
Πολύ μικρή ή πολύ μεγάλη απόσταση
Έλλειψη ή κακή τοποθέτηση φίλτρου
Παράλειψη ελέγχου πριν τη χρήση

## Slide 18: Συμβουλές Αγοράς Μικροφώνου
Επιλογή τύπου μικροφώνου ανάλογα με την εφαρμογή
Έλεγχος τεχνικών χαρακτηριστικών
Σκέψη για μελλοντικές ανάγκες (π.χ. streaming, ηχογράφηση)

## Slide 19: Ποιο μικρόφωνο απαιτεί εξωτερική πηγή ρεύματος για να λειτουργήσει σωστά;
A) Δυναμικό μικρόφωνο
B) Πυκνωτικό μικρόφωνο
C) Χειροκίνητο μικρόφωνο
D) Επιτραπέζιο μικρόφωνο

## Slide 20: Ποιο μικρόφωνο απαιτεί εξωτερική πηγή ρεύματος για να λειτουργήσει σωστά;
A) Δυναμικό μικρόφωνο
B) Πυκνωτικό μικρόφωνο
C) Χειροκίνητο μικρόφωνο
D) Επιτραπέζιο μικρόφωνο

## Slide 21: Ποιο είδος μικροφώνου είναι πιο ανθεκτικό σε δυνατό ήχο και πτώσεις;
A) πυκνωτικό
B) δυναμικό
C) ασύρματο
D) επιτραπέζιο

## Slide 22: Ποιο είδος μικροφώνου είναι πιο ανθεκτικό σε δυνατό ήχο και πτώσεις;
A) πυκνωτικό
B) δυναμικό
C) ασύρματο
D) επιτραπέζιο

## Slide 23: Ποιο χαρακτηριστικό δείχνει από ποια κατεύθυνση το μικρόφωνο "πιάνει" ήχο;
A) Ευαισθησία
B) Απόκριση συχνότητας
C) Κατευθυντικότητα (Directionality)
D) Αντίσταση (Impedance)

## Slide 24: Ποιο χαρακτηριστικό δείχνει από ποια κατεύθυνση το μικρόφωνο "πιάνει" ήχο;
A) Ευαισθησία
B) Απόκριση συχνότητας
C) Κατευθυντικότητα (Directionality)
D) Αντίσταση (Impedance)

## Slide 25: Ποια από τις παρακάτω συσκευές χρησιμοποιεί συνήθως καλώδιο XLR;
A) Μικρόφωνα υψηλής αντίστασης
B) Μικρόφωνα χαμηλής αντίστασης
C) Κάμερες κινητών
D) Ακουστικά

## Slide 26: Ποια από τις παρακάτω συσκευές χρησιμοποιεί συνήθως καλώδιο XLR;
A) Μικρόφωνα υψηλής αντίστασης
B) Μικρόφωνα χαμηλής αντίστασης
C) Κάμερες κινητών
D) Ακουστικά

## Slide 27: Ποιο μικρόφωνο χρησιμοποιείται συνήθως από τραγουδιστές για live εμφανίσεις;
A) Πυκνωτικό
B) Δυναμικό
C) Ασύρματο
D) Επιτραπέζιο

## Slide 28: Ποιο μικρόφωνο χρησιμοποιείται συνήθως από τραγουδιστές για live εμφανίσεις;
A) Πυκνωτικό
B) Δυναμικό
C) Ασύρματο
D) Επιτραπέζιο

## Slide 29: Ποιο από τα παρακάτω μικρόφωνα απαιτεί phantom power για να λειτουργήσει;
A) δυναμικό μικρόφωνο
B) πυκνωτικό μικρόφωνο
C) handheld μικρόφωνο
D) lavaliere μικρόφωνο

## Slide 30: Ποιο από τα παρακάτω μικρόφωνα απαιτεί phantom power για να λειτουργήσει;
A) δυναμικό μικρόφωνο
B) πυκνωτικό μικρόφωνο
C) handheld μικρόφωνο
D) lavaliere μικρόφωνο

## Slide 31: Ποιο μικρόφωνο έχει καλύτερη ποιότητα ήχου αλλά είναι πιο ευάλωτο στις ζημιές;
A) Δυναμικό
B) Πυκνωτικό
C) Ασύρματο
D) Χειροκίνητο

## Slide 32: Ποιο μικρόφωνο έχει καλύτερη ποιότητα ήχου αλλά είναι πιο ευάλωτο στις ζημιές;
A) Δυναμικό
B) Πυκνωτικό
C) Ασύρματο
D) Χειροκίνητο

## Slide 33: Ποιο μικρόφωνο είναι πιο κατάλληλο για ηχογράφηση εντυπωσιακών ήχων ή ακουστικών οργάνων (π.Χ. Πιάνο);
A) δυναμικό
B) πυκνωτικό
C) χειροκίνητο
D) ασύρματο

## Slide 34: Ποιο μικρόφωνο είναι πιο κατάλληλο για ηχογράφηση εντυπωσιακών ήχων ή ακουστικών οργάνων (π.Χ. Πιάνο);
A) δυναμικό
B) πυκνωτικό
C) χειροκίνητο
D) ασύρματο

## Slide 35: Ποιο από τα παρακάτω μικρόφωνα είναι πιο κατάλληλο για επαγγελματικές ηχογραφήσεις σε στούντιο;
A) Δυναμικό μικρόφωνο
B) Πυκνωτικό μικρόφωνο
C) Lavaliere μικρόφωνο
D) Επιτραπέζιο μικρόφωνο

## Slide 36: Ποιο από τα παρακάτω μικρόφωνα είναι πιο κατάλληλο για επαγγελματικές ηχογραφήσεις σε στούντιο;
A) Δυναμικό μικρόφωνο
B) Πυκνωτικό μικρόφωνο
C) Lavaliere μικρόφωνο
D) Επιτραπέζιο μικρόφωνο

## Slide 37: Ένα μικρόφωνο με υψηλή ευαισθησία παράγει ασθενές σήμα.
Σωστό / Λάθος

## Slide 38: Ένα μικρόφωνο με υψηλή ευαισθησία παράγει ασθενές σήμα.
Λάθος

## Slide 39: Τα πυκνωτικά μικρόφωνα είναι γενικά πιο ευαίσθητα από τα δυναμικά μικρόφωνα.
Σωστό / Λάθος

## Slide 40: Τα πυκνωτικά μικρόφωνα είναι γενικά πιο ευαίσθητα από τα δυναμικά μικρόφωνα.
Σωστό

## Slide 41: Τα μικρόφωνα χαμηλής αντίστασης είναι καταλληλότερα για χρήση με μεγάλα μήκη καλωδίων.
Σωστό / Λάθος

## Slide 42: Τα μικρόφωνα χαμηλής αντίστασης είναι καταλληλότερα για χρήση με μεγάλα μήκη καλωδίων.
Σωστό

## Slide 43: Τα ασύρματα μικρόφωνα δεν χρειάζονται ποτέ μπαταρίες ή τροφοδοσία.
Σωστό / Λάθος

## Slide 44: Τα ασύρματα μικρόφωνα δεν χρειάζονται ποτέ μπαταρίες ή τροφοδοσία.
Λάθος

## Slide 45: Η απόκριση συχνότητας ενός μικροφώνου καθορίζει αν θα λειτουργεί σωστά με κάμερα ή κονσόλα.
Σωστό / Λάθος

## Slide 46: Η απόκριση συχνότητας ενός μικροφώνου καθορίζει αν θα λειτουργεί σωστά με κάμερα ή κονσόλα.
Λάθος
*Η απόκριση συχνότητας σχετίζεται με το πώς "ακούει" τις διάφορες συχνότητες, όχι με τη συμβατότητα με άλλες συσκευές.

## Slide 47: Τα πυκνωτικά μικρόφωνα είναι γενικά λιγότερο ανθεκτικά από τα δυναμικά.
Σωστό / Λάθος

## Slide 48: Τα πυκνωτικά μικρόφωνα είναι γενικά λιγότερο ανθεκτικά από τα δυναμικά.
Σωστό

## Slide 49: Όσο μεγαλύτερη είναι η αντίσταση ενός μικροφώνου, τόσο πιο εύκολα θα συνδεθεί με το σύστημα ήχου.
Σωστό / Λάθος

## Slide 50: Όσο μεγαλύτερη είναι η αντίσταση ενός μικροφώνου, τόσο πιο εύκολα θα συνδεθεί με το σύστημα ήχου.
Λάθος

## Slide 51: Τα μικρόφωνα με υψηλή ευαισθησία είναι καλύτερα για ηχογραφήσεις σε δυνατά περιβάλλοντα.
Σωστό / Λάθος

## Slide 52: Τα μικρόφωνα με υψηλή ευαισθησία είναι καλύτερα για ηχογραφήσεις σε δυνατά περιβάλλοντα.
Λάθος

## Slide 53: Τα μικρόφωνα που είναι ασύρματα δεν έχουν περιορισμούς στη χρήση τους, αρκεί να έχουν επαρκή ισχύ.
Σωστό / Λάθος

## Slide 54: Τα μικρόφωνα που είναι ασύρματα δεν έχουν περιορισμούς στη χρήση τους, αρκεί να έχουν επαρκή ισχύ.
Λάθος

## Slide 55: Η αντίσταση (impedance) ενός μικροφώνου πρέπει να ταιριάζει με την αντίσταση του ηχητικού συστήματος για σωστή λειτουργία.
Σωστό / Λάθος

## Slide 56: Η αντίσταση (impedance) ενός μικροφώνου πρέπει να ταιριάζει με την αντίσταση του ηχητικού συστήματος για σωστή λειτουργία.
Σωστό